## Slide 1: بهداشت و ايمني شغلي
دکتر حسين اميني راد
ارائه شده در: بانک صنعت و معدن

## Slide 2: مقدمه
انسان، از آغاز آفرينش، براي پويايي زندگي خود، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه، سختي هاي بسيار متحمل شده است. نيروي كار هر كشور، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، بخش پر اهميت از سرمايه هاي ملي دانسته شده و از پايه هاي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي انگاشته مي شود. از اين رو، حفاظت از تندرستي نيروي كار و بهسازي محيط كار، از اهميتي شايان توجه برخوردار است.
بهداشت حرفه اي و ايمني صنعتي، ابزارهايي هستند كه به كمك آن ها مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت. بهداشت حرفه اي، بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند آسيب يا بيماري را سبب شوند و يا بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. بهداشت حرفه اي دانشي است كه ريشه در بسياري از علوم مانند شيمي، فيزيك، مهندسي، رياضيات، پزشكي، فيزيولوژي،آمار و... و نيز، علوم انساني دارد.

## Slide 3: تاريخچه بهداشت حرفه اي
پديداري دانش بهداشت حرفه اي، به عنوان يك تخصص ويژه و جدا از ديگر دانش ها، به نسبت تازه است، اما مفاهيم مطرح شده در اين دانش، از زمان هاي كهن مورد توجه بوده است. رامازيني، نخستين پزشكي است كه به توصيف پيشه هاي گوناگون و بيماري هاي ناشي از آن ها پرداخت و نخستين فردي بود كه به پزشكان پيشنهاد كرد، به هنگام پرسش هاي خود از بيمار، پيشه ي او را نيز جويا شوند. زيرا، ممكن است ارتباطي نزديك ميان پيشه ي فرد و بيماري او وجود داشته باشد. امروزه، اين پرسش در شرح حال نويسي همه ي بيماران به كار مي رود.پس ازكارهاي رامازيني، پزشكان به عوارض ناشي از كار بيشتر توجه كردند.
در اوايل انقلاب اسلامي، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداري وقت با هم بر نيروي كار و بهداشت و ايمني كارگران و كاركنان نظارت داشتند. در دي ماه سال 1362 با موافقت وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت دولت نظارت بر بهداشت محيط كار و كارگر بر عهده ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشته شد. اداره اي با عنوان اداره ي بهداشت حرفه اي مسئوليت حفظ و ارتقاي سلامت نيروي شاغل كشور را در شغل هاي گوناگون جامعه عهده دار گرديد.

## Slide 4: سازمان هاي بين المللي فعال در زمينه بهداشت حرفه اي
ILO) -1
WHO) -2
OSHA) -3
NFPA) -4

## Slide 5: (Occupational Health) سلامت شغلي
(( سلامت شغلي)) تندرستي ،ارتباط آن با كار و محيط كار را بررسي مي كند. در آغاز، گستره ي سلامت شغلي، به آسيب ها يا بيماري هاي شغلي محدود مي گرديد، كه به كار، شرايط كار يا محيط كار نسبت داده مي شد. به تدريج، بررسي هاي انجام شده مشخص ساختند كه سه عامل ياد شده از جمله عوامل كمك كننده به بروز بيماري هاي غير شغلي نيز هستند و از اين رو، دامنه ي سلامت شغلي گسترش يافت.

## Slide 6: هدف هاي سلامت شغلي، عبارتند از:
- تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان در هر پيشه اي كه هستند.
- پيشگيري از بيماري ها و آسيب هاي ناشي از كار
- حفاظت كاركنان در برابر عواملي كه براي تندرستي زيان آور هستند.
- به كارگيري فرد در كاري كه از نظر فيزيولوژيك و رواني توانايي انجام آن را داشته باشد.
- همخواني كار با فرد و در صورت نبود امكان، همخواني فرد با كار

## Slide 7: محتواي بهداشت حرفه اي
بهداشت حرفه اي، عبارت است از، دانش پيش بيني، تشخيص، ارزيابي و كنترل خطرهاي بهداشتي در محيط كار. هدف آن، تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت و تندرستي كار آنان و در پايان، ايمن نگهداشتن جامعه است. در بهداشت حرفه اي، بيماري ها و عوارض حاد و مزمن ناشي از عوامل زيان آور محيط كار بررسي مي شوند.

## Slide 8: مهم ترين وظايف مهندسي بهداشت حرفه اي عبارت است از:
-بازرسي فني محيط كار
-اندازه گيري و ازريابي عوامل زيان آور فيزيكي، عوامل شيميايي محيط كار، زيست شناسي، عوامل زيان آور ارگونوميك
-بررسي روش هاي كار در كارگاه ها و ارايه ي روش بهينه
-بررسي وسايل حفاظت فردي و راهنمايي در نحوه ي استفاده از آن
-پيشگيري از بيماري ها و حوادث شغلي در همه حرفه ها .منظور از بيماري ها و حوادث شغلي آنهايي هستند كه در حين انجام كار و بواسطه آن رخ مي دهند.
-تشكيل پرونده پزشكي پرسنل و بررسي وضعيت سلامتي آن ها

## Slide 9: يكي از اقداماتي كه براي رسيدن به هدف بهداشت حرفه اي بايد انجام گيرد، مراقبت هاي بهداشتي- درماني شاغلين است كه از طريق معاينات قبل از استخدام، معاينات دوره اي، معاينات موردي انجام مي پذيرد.
هدف هاي اصلي معاينه دوره اي عبارتند از:
- تشخيص زودرس بيماري هاي ناشي و مرتبط با كار و بيماري هاي غير شغلي
- پيگيري موارد مشكوك تا روشن شدن وضع آن ها
- درمان به موقع و جلوگيري از پيشرفت بيماري
- كنترل عوامل زيان آور محيط كار و محدود كردن كار در فرد بيمار
- جلوگيري از انتقال و انتشار بيماري هاي مسري
- مطالعه اثرات زيان آور عوامل موجود در محيط كار
- تعيين اثر محيط بر سلامتي و بيماري كارگران
- ارزيابي روش هاي پيشگيري و ايمني

## Slide 10: بيماري ناشي از كار: بيماري هايي است كه به علت مواجهه با عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي يا ارگونومي محيط كار بوجود مي آيد.
عوامل زيان آور محيط كار:
الف - عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار : صدا- ارتعاش- گرما- سرما- روشنايي- فشار- اشعه هاي مضر.
ب - عوامل زيان آور شيميايي محيط كار :گازها و بخارات - گردو غبار- دود و دمه - حلالها- مواد ضدعفوني كننده.
ج - عوامل زيان آور بيولوژيك محيط كار : ويروسها- باكتريها- قارچها- انگل ها- خون و ترشحات آلوده و غيره.
د - عوامل زيان آور ارگونوميكي محيط كار : وضعيت نامطلوب بدن در هنگام كار - استفاده از ابزار الات نامناسب و غيره.
ه- عوامل رواني محيط كار : عواملي كه موجب بروز استرس ها و اختلالات روحي و رواني در محيط كار مي شوند.
اگر هر يك از عوامل ياد شده از حد تحمل فيزيولوژيك انسان بيشتر باشد عوارض و آسيبهايي ايجاد خواهد نمود.

## Slide 11: عوامل زيان آور محيط كار -عوامل زيان آور فيزيكي
صدا
با توجه به اينكه بانک بايد از جمله محيط هايي باشد كه داراي نهايت آرامش باشد ولي گاهاً به دلايلي برخي عوامل موجب مي شوند كه صدا نيز به عنوان عاملي مخرب در محيط مطرح شود. كه اگر بسيار آزار دهنده باشد و در محيط از حدود 60 دسي بل فراتررود ممكن است در صورت مواجهه طولاني مدت موجب آسيب هايي گردد كه به مواردي اشاره مي كنيم: افت شنوايي از صدا، جلوگيري از شنيدن مكالمه و علايم خطر- اثر روي بينايي- تأثير بر سيستم تعادلي- مشكلات و اختلالات رواني و اجتماعي و اختلالات فيزيولوژيكي.

## Slide 12: ارتعاش
نيروي ارتعاش معمولا از بيشتر تجهيزات و ماشين ها پراكنده مي شود و امكان انتقال آن به كالبد افرادي هست كه با اين تجهيزات كار مي كنند.
انتقال انرژي مكانيكي از يك منبع لرزان (مرتعش) به كالبد انسان آسايش را به هم ريخته- بازده ي كار را كاهش داده و سرانجام اعمال فيزيولوژيك كالبد را به اختلال دچار مي كند. اثرات ارتعاش روي بدن: اختلال در اندام ها و به خصوص ستون فقرات- اختلالات گوارشي- اثرات عصبي و عمومي- عارضه ي سپيد انگشت- تغيير شكل استخوان ها و مفاصل انگشتان و عوارض استخوان هاي مچ و كف دست.

## Slide 13: روشنايي
بطور كلي مي توان گفت روشنايي مناسب موجب حفاظت بيشتر بينايي كاركنان، كاهش عوامل ايجاد خستگي و فشار ناشي از روشنايي غير كافي و پيشگيري از حوادث ناشي از كار مي گردد.ويژگيهاي روشنايي مناسب عبارتند از:
-1 نور كافي باشد.
-2 از نظر توزيع مطلوب باشد.
-3 درخشندگي سطوح باعث ناراحتي چشم نشود.
-4 سايه هاي مزاحم ايجاد نشود.
- نور مصنوعي: در طراحي روشنايي مصنوعي بايد به نكات زير توجه نمود:
الف - روشنايي مصنوعي بايد داراي درخشندگي مناسب بوده و تا حد امكان به روشنايي روز نزديك باشد.
ب - محل نصب منبع اضافي روشنايي بايد در طرف چپ سطح كار باشد و ارتفاع آن از سطح كار از ۶٠ سانتي متر تجاوز نكند.
ج - تعداد روشنايي براي هر شغل مناسب با نوع كار ، ثابت و بطور يكنواخت روي سطح كار توزيع شود.
د - محل نصب لامپها طوري باشد كه از تابش مستقيم نور آن به چشم جلوگيري شود. يعني در ميدان ديد فرد قرار نداشته باشد.
ه - انعكاس نور از سطوح باعث خيرگي يا بازتاب شديد نور نشود.
و - منابع روشنايي ايجاد حرارت ننمايد.
عوارض ناشي از روشنايي نامطلوب: خيرگي- خستگي چشم- سردرد- سرگيجه- ايجاد فشار در چشم- ضعف بينايي- كاهش راندمان -
افزايش حوادث و بيماري هاي اسكلتي و عضلاني

## Slide 14: گرما
گرماي موجود در محيط كار از منابعي گوناگون ايجاد مي گردد كه مي توان از وسايل و ماشين هاي گوناگون، فرآيندهاي توليد، تابش خورشيد، وسايل روشنايي مصنوعي، انسان و شرايط هواي بيرون محيط كار نام برد. در محيط هاي گرم و خشك، بار گرمايي وارد بر افراد شاغل اساساً ناشي از تابش هاي برخاسته از سطوح و وسايل داغ و نيز جابجايي مواد داغ است. محيط هاي گرم و مرطوب، برخاستن بخارآب از فرايندهاي مرطوب سبب مي گردد كه بخار آب به رطوبت موجود در محيط كار افزوده گردد كه اين امر، باعث مي شود افراد در دفع گرماي ناشي از سوخت و ساز و گرماي برخاسته از محيط به ناتواني دچار گردند. عوارض ناشي از گرما: كاهش بازده كاري- احساس خستگي توأم با ناآرامي و تحريك پذيري - خواب آلودگي- عطش فراوان- بالارفتن درجه حرارت بدن- تندشدن نبض- كم شدن مقدار ادرار - خستگي گرمايي- گرمازدگي- سنكوپ گرمايي.

## Slide 15: سرما
امروزه مطلوب ترين اندازه دما براي زندگي را 23 تا 25 درجه سانتيگراد مي دانند كه از نظر شرايط محيطي، با رطوبت 50 درصد و جريان هواي نزديك به 10 سانتي متر در ثانيه همراه باشد. البته گفتني است كه اندازه ي دماهاي مطلوب براي فعاليت هاي بدني گوناگون، به نوع كار و شدت فعاليت بستگي دارد اما به هر رو، در دماهاي پايين، كار و فعاليت دشوار مي شود. منظور از پيشنهاد دامنه مجاز رويارويي با سرما، جلوگيري از كاهش دماي عمقي بدن به كمتر از 36 درجه سانتيگراد است تا از آسيب سرما به بخش هاي انتهايي بدن(دست ها و پاها) پيشگيري گردد.
عوارض ناشي از سرما: يخ زدگي پاي سنگربانان.

## Slide 16: فشار
كار در تحت فشار زياد(در اعماق درياها، در داخل تونل ها) و يا در فشار كم و در بي وزني(در فضا) و همچنين در محل هاي مرطوب بايد در شرايط خاص انجام گيرد و هر گاه شرايط مناسب نبوده و يا مدت انجام كار در اين شرايط زياده از حد طولاني باشد عوارض مخصوصي ممكن است در افراد ظهور نمايد. عوارض ناشي از كاهش فشار هوا: تنگي نفس- كرختي و مورمورشدن اندام ها- سوزش و خارش پوست- عوارض گوارشي- اختلالات گردش خون-اختلال در حس شنوايي و سيستم بينايي.

## Slide 17: پرتو
پرتوها، گونه از انرژي هستند كه در خلأ يا ماده منتشر مي شوند و به دسته پرتوهاي يونيزان و غير يونيزان دسته بندي مي شوند.
پرتوهاي يونيزان عبارتند از:
1- الكترومگنتيك(اشعه (X
-2 پارتيكلها(اشعه گاما، آلفا، بتا)
كه داراي طول موج كوتاه و انرژي بالايي هستند. تماس كوتاه مدت با اين اشعه ها باعث برهم زدن تركيب شيميايي سلولها مي شود.
اثرات زيست شناختي پرتوهاي يونساز
• اثرات زودرس: آسيبهاي مركز خونساز، آسيبهاي دستگاه گوارش و آسيبهاي دستگاه اعصاب مركزي
• اثرات ديررس: اثرات ارثي(ژنتيكي)، كاهش طول عمر، آب مرواريد، سرطان پوست(در پزشكان پرتو شناس، سرطان خون)
پرتوهاي غير يونيزان عبارتند از:
-1 امواج مايكرو ويو(امواج راديويي و تلفن همراه)
-2 امواج ميدانهاي مغناطيسي، استاتيکMRI(
-3 ليزر
-4 امواج التراسوند، فرابنفش(UV) مادون قرمز IR))
اين پرتوها داراي طول موج بلند و انرژي كمي هستند. در تماسهاي كوتاه مدت بيماريزا نيستند، اما در صورت تماس طولاني اين اشعه ها نيز مي توانند خطرناك باشند.
اثرات زيست شناختي پرتوهاي غير يونساز: قرمزي پوست - تيري پوست-سرطان پوست- التهاب ملتحمه و قرنيه- آب مرواريد- اثر برغدد توليد مثل - بروز اختلال در دستگاه تنظيم دماي بدن

## Slide 18: عوامل زيان آور شيميايي
يكي از عوامل زيان آور و خطر آفرين براي افراد شاغل، مواد شيميايي هستند. اين مواد بصورت جامد، مايع ،گاز و بخار مورد استفاده قرار گرفته و يا در جريان كار توليد مي شوند. شدت و نوع مسموميت با انواع مواد شيميايي بستگي به چهار عامل دارد: ١- نوع ماده شيميايي-2 راه ورود به بدن- 3 مدت تماس با ماده شيميايي- 4 غلظت ماده شيميايي
راه ورود به بدن: سموم از سه طريق تنفس، پوست، گوارش وارد بدن مي شوند.

## Slide 19: گازها و بخارات
گاز به هر جسمي كه در حرارت 25 درجه سانتيگراد و فشار 760 ميلي متر جيوه به صورت گاز وجود داشته يا وجود پيدا كند اطلاق مي گردد. به همين نحو هم، اصطلاح بخار به حالت گازي ماده اي كه در 25 درجه سانتيگراد و 760 ميلي متر جيوه فشار معمولاً مايع يا جامد است داده مي شود. اغلب گازها داراي بوي نافذ بوده و به مقادير ناچيزي پس از انتشار قابل تشخيص مي باشند.

## Slide 20: ذرات معلق
طبق تعريف گيبز، انتشار و پراكندگي ذرات ميكروسكوپي جامد و يا مايع در يك فاز گازي خاص و يا در هوا آئروسل ناميده مي شود. به اين ترتيب مواد معلق شامل كليه ذرات مختلفي است كه در فضاي محيط زيست و يا محيط كار به صورت آئروسل موجود باشند.

## Slide 21: عوامل زيان آور زيست شناختي
بيماري هاي ناشي از ويروس ها: هپاتيت- هاري- ايدز- زگيل- نيوكاسل
بيماري هاي ناشي از باكتري ها: سياه زخم- كزاز- سل- طاعون.
بيماري هاي ناشي از انگل ها: كرم قلابدار- جرب(گال)-تيفوس.
بيماري هاي ناشي از قارچ ها: كچلي.

## Slide 22: عوامل زيان آور ارگونومي
ارگونومي از دو واژه يوناني ارگو به معني كار و نوموس به معني قانون گرفته شده است و از نظر لغوي قوانين كار است. ارگونومي عبارت است از تطابق علمي كار و محيط كار با مشخصات فيزيكي و رواني انسان. برخي حيطه هاي عملكرد ارگونومي عبارتند از:

## Slide 23: آنتروپومتري
آنتروپومتري از دو واژه يوناني آنتروپوس به معني انسان و مترين به معني اندازه گيري و سنجش اقتباس شده است و به عنوان علم سنجش ابعاد بدن شناخته مي شود.

## Slide 24: فيزيولوژي كار
فيزيولوژي كار شاخه اي از فيزيولوژي است كه اعمال و وضعيت بافت ها و اندام ها را در هنگام كار توضيح مي دهد. هدف اصلي فيزيولوژي كار تأمين شرايطي است كه در آن افراد بدون خستگي غيرضروري قادر به انجام كار خود بوده و پس از اتمام كار همچنان توان كافي جهت انجام ساير فعاليت هاي روزمره را دارا باشند.

## Slide 25: فيزيولوژي محيط
در فيزيولوژي محيط اثر شرايط و عوامل محيطي مانند سروصدا، روشنايي، گرما، سرما، رطوبت، ارتعاش و غيره بر فيزيولوژي بدن انسان مورد مطالعه قرار مي گيرد. هر يك از اين عوامل اگر از حد تحمل فيزيولوژيك انسان خارج شوند به عنوان عامل محيطي زيان آورمحسوب گشته و آسيب هايي را در فرد به دنبال دارند.

## Slide 26: بررسي صدمات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار
اين عوامل زماني بروز مي كنند كه نيازهاي شغلي از توانمندي هاي فرد تجاوز نمايد. با كمك اجراي اصول ارگونومي مي توان از طريق كاهش تنش هاي عضلاني و كنترل عوامل مكانيكي تا حد قابل توجهي از بروز اختلالات كاست.

## Slide 27: نشانه های درد ناشی از آسيب کمر :
دردی که امکان دارد به جلو، کناره ها يا عقب ساق پا تير بکشد يا محدود به ناحيه تحتانی کمر باشد.
دردی که با فعاليت بدتر شود.
دردی که در شب يا در نتيجه نشستن طولانی مدت مثلا" رانندگی طولانی بدتر شود.
دردی که همراه با گزگز شدن يا ضعف در بخشی از پا باشد.
پيشگيری از کمر درد :
انجام ورزشهائی مثل شنا، پياده روی و دوچرخه سواری با افزايش ميزان تناسب و توان می توانند در کاهش ابتلا به کمر درد مفيد باشند.

## Slide 28
تقويت عضلات شکم ميزان ابتلا به کمر درد و در موارد وجود کمر درد، شدت آنرا کاهش می دهد.
افرادی که کار آنها مستلزم بلند کردن اجسام سنگين است هرگز از کفشهای پاشنه بلند بمدت طولانی استفاده نکنند. حتما" از کمربندهای پهن محافظ کمر استفاده کنند.
در هنگام ايستادن طولانی مدت هر از گاهی به روی يک تکيه گاه يا ديوار تکيه کنيد تا از فشار بر روی کمر کاسته شود نمائيد. هم تشک های خيلی نرم و هم تشکهای سفت سبب کمردرد می شوند لذا از تشک مناسب استفاده کنيد.
هرگز اجسامی را که برای شما سنگين هستند بلند نکنيد. در هنگام بلند کردن اجسام کمر بايد عمود بر زمين و نه خم شده به جلو باشد بايد اجسام را در حاليکه نزديک بدن شما هستند با زانوها بلند کنيد.
بارهای سنگين :
به جای بلند کردن اجسام سنگين، از راه های ديگری مانند هل دادن برای جابه جا کردن استفاده کنيد ( هل دادن بهتر از کشيدن است . )
تا می توانيد از ديگران کمک بخواهيد و از بلند کردن وسايل سنگين با خم کردن کمرتان خودداری کنيد. بهتر است زانوهايتان را خم کرده و کمرتان را صاف نگه داريد. البته يادتان باشد که پاها را از هم کمی فاصله بدهيد.
از بلند کردن يک جسم سنگين و چرخاندن کمرتان بطور همزمان جدا" خودداری کنيد.
هميشه هنگام حمل اجسام سنگين، آن را نزديک بدن نگه داريد.

## Slide 29: قاعده نشستن:
اگر مجبوريد مدت طولانی روی صندلی بنشينيد بهتر است هر نيم ساعت به بهانه های مختلف از جا برخاسته و راه رفته يا به بدن خود حرکات کششی بدهيد.
از صندلی مناسب با پشتی و با زاويه حدود 100 تا 120 درجه، استفاده کنيد و اگر صندلی تان محافظ قوس کمر ندارد، قوس کمر را با يک بالشتک کوچک محافظت کنيد.
به جای چرخاندن کمرتان حين کار، از چرخش صندلی استفاده کنيد.
وسايل مورد استفاده تان را در دسترس خود روی ميز بچينيد تا برای استفاده از آنها مجبور به خم کردن کمرتان به جلو نشويد.

## Slide 30: ايستادن و خوابيدن بدون کمر درد:
هنگام ايستادن خود را به جلو خم نکنيد، گوش ها، شانه و لگن را بايد در يک امتداد و شکم را تو نگه داريد.
اگر مجبوريد مدت طولانی بايستيد، يکی از پاها را روی يک پله يا چهارپايه به ارتفاع 20 سانتی متر قرار دهيد تا فشار کمتری به کمر وارد شود و هر 10 دقيقه جای پاها را با هم عوض کنيد.
بهترين حالت خوابيدن، خوابيدن به پهلو در حالی است که زانوها کمی خم بوده و يک بالش کوچک بين دو زانو قرار گيرد. اگر به پشت می خوابيد لازم است يک بالش زير زانوان ويک بالش کوچک زير گودی کمر قرار دهيد.
برای خارج شدن از تختخواب ابتدا به کنار تخت بچرخيد و پاهای خود را از تخت آويزان کرده، با کمک دست ها و سفت کردن عضلات شکم بنشينيد.

## Slide 31: پيشگيری از آسيب های مفصل زانو:
مفصل زانو در تمام فعاليت های انسان مانند ايستادن، راه رفتن و حتی نشستن در معرض فشارهای مکانيکی زياد که ناشی از وزن، حمل بار و حتی ماندن در يک موقعيت ثابت است، قرار دارد.
بعنوان مثال فشار وارد بر مفصل زانو در هنگام بالا رفتن از پله ها معادل سه برابر وزن بدن و در هنگام پايين آمدن هفت تا هشت برابر وزن بدن است از اين رو کاهش وزن برای حفظ سلامتی مفاصل به خصوص مفاصل زانو بسيار با اهميت است.
بی تحرکی نيز خطری جدی برای مفاصل مي باشد: برخی به غلط بر اين باورند که فقط با حذف فشار بر روی مفصل و ثابت نگه داشتن آن مشکل حل می شود در حالی که عدم تحرک مناسب خود خطری جدی برای بروز بيماری های مفصل همچون آرتروز است چرا که تغذيه مفصل از طريق تحرک انجام می شود.
نحوه نشستن به صورت چهارزانو، چمباته زدن و استفاده از توالتهای ايرانی از جمله موارد تشديد کننده آسيب های مفصلی است وتبعيت از اين روش های غلط زندگی، افراد را در سنين پايين مستعد ابتلا به آسيب های مفصلی می کند.

## Slide 32: نکاتی چند برای مراقبت از زانوها :
زانوها نياز به حرکت دارند. تحرك ، به تغذيه مفصل، حفظ قدرت عضلانی و دامنه حرکتی زانو کمک می کند.
اگر به کارهايی اشتغال داريد که ناگزيريد برای مدتی طولانی روی صندلی بنشينيد، ساعتی يک بار از جای خود برخيزيد و پنج دقيقه راه برويد. همچنين هنگام نشستن می توانيد پاشنه های پا را از روی زمين بلند کنيد يا زانوها را صاف نگه داريد.
افرادی که ناچارند مدتی طولانی بايستند، ساعتی چند بار زانوهای خود را خم کنند. همچنين توصيه می شود که در طول روز، چند بار روی پاشنه پا بايستند و چند قدم راه بروند.
هنگام خوابيدن به صورت طاق باز، بالش را زير زانوهای خود قرار دهيد. چنانچه به پهلو می خوابيد، بين زانوها بالشی قرار دهيد، اما اگر عادت داريد که بر شکم بخوابيد، ( که عادت نادرستی است) بالش را زير ساق ها بگذاريد.
با انجام منظم ورزش های تقويتی و کششی، قدرت عضلانی و انعطاف پذيری بافت های اطراف مفصل را بهبود بخشيده و از بروز ضايعات زانو پيشگيری نماييد.
ورزش های زانو را ابتدا با تعداد کم ( پنج بار ) و دو بار در طول روز شروع کنيد و با بهبود وضعيت جسمانی، تعداد و دفعات تکرار آن را افزايش دهيد.
اگر افزايش وزن داريد، با برنامه های مناسب ورزشی و غذايی، وزن خود را کاهش دهيد. به خاطر داشته باشيد که کاهش وزن موجب کاهش فشار وارده بر مفصل می شود.

## Slide 33
ايمني و پيشگيري از حوادث شغلي
هرگاه بهداشت، در يك مفهوم ساده و كاربردي به صورت پيشگيري از بيماري تعريف شود، آن گاه ايمني، را مي توان به معناي پيشگيري از حادثه در نظر گرفت. به سخن ديگر كار ايمني، همان پيشگيري از حادثه است. بنابراين درك پديده حادثه بسيار اهميت دارد.
حادثه: عبارت است از يك رويداد برنامه ريزي نشده و در نتيجه ناخواسته كه موجب بروز زيان مي شود.
خطر: شرايطي است كه موجب آسيب رساني مي شود. در واقع خطرها مانند مواد منفجره اي هستند كه همه جا وجود دارند و بر اثر محرك هايي مثل خطاي انساني، نارسايي در دستگاه مديريت، خرابي دستگاه وتجهيزات و ... به حادثه تبديل مي شود.
ايمني: عبارت است از درجه دور بودن از خطر.
در جهان امروز به دليل حوادث فراواني كه رخ مي دهد مسئله ايمني بسيار مورد توجه همه قرار گرفته است. در حقيقت توجه به نكات ايمني موجب كاهش حوادث ناشي از كار مي شود.

## Slide 34: ارگونومي كار با رايانه
كاربرد كامپيوتر در زندگي بشر بسيار زياد است و تعداد زيادي از افراد ساعتهاي متمادي با كامپيوتر كار مي كنند. به همين دليل شناخت عوامل موثر در سلامت كار با كامپيوتر اهميت زيادي دارد. وجود شرايط نامناسب در محيط كاري، عدم توجه به موارد ارگونوميكي و بهداشتي هنگام كار با كامپيوتر ممكن است در بلند مدت سبب بروز بيماريها و ناهنجاريها شود .

## Slide 35: كمترين ويژگيهاي يك محيط كاري مناسب براي كاربران كامپيوتر به قرار زير است :
1. وجود سيستم تهويه مطبوع
2. نوركافي ومناسب
3. استفاده ازميزمخصوص كه داراي عرض وارتفاع استاندارد باشد.
4. استفاده ازصندلي ارگونوميك با قابليت تنظيم ارتفاع
5. استفاده اززيرپايي براي قرارگيري مناسب وراحت پاها
با وجود رعايت نكات فوق، باز هم امكان بروز بيماريهاي خاص براي اپراتور وجود دارد كم تحركي هنگام كار با كامپيوتر، چشم دوختن در مدت طولاني به صفحه مانيتور و حركات يكنواخت و تكراري مچ دست ، ممكن است سبب بروز انواع عوارض شوند .

## Slide 36: براي پيشگيري از اين عوارض نكات ساده و مهم زير را هنگام كار با كامپيوتر رعايت كنيد :
براي پيشگيري از اين عوارض نكات ساده و مهم زير را هنگام كار با كامپيوتر رعايت كنيد :
1. به تناوب از پشت ميز كامپيوتر برخاسته، و با نرمشهاي خيلي ساده، گردن ، بازو ، مچ دست و پاها را حركت دهيد.
2. صفحه مانيتور را طوري تنظيم كنيد تا ستون فقرات شما به صورت مستقيم قرار گرفته و چشمان شما با قسمت بالايي صفحه نمايش در يك خط مستقيم قرار گيرند. اين وضعيت براي چشمان شما راحتي بيشتري به همراه خواهد داشت.
3. فاصله صفحه مانيتور تا چشمان شما بايد بين 53 تا 63 سانتي متر باشد.
4. هر 33 دقيقه به اشيائي كه در فاصله 6 متري قرار دارند ، چند دقيقه چشم بدوزيد.
5. ارتفاع ميز كامپيوتر بايد بين 66 تا 71 سانتي متر باشد.
6. ترجيحاً از يك زير پايي استفاده نماييد و پاها را روي آن قرار دهيد.اين وسيله به راحت بودن وضعيت پاهاي شما كمك مي كند.
7. ميز كار را طوري قرار دهيد كه روشنايي لامپ هاي سقف در طرفين قرار گيرد و از قرار دادن ميز در محلي كه نور لامپ مستقيماً در برابر شما باشد خودداري شود.در استفاده از روشنايي طبيعي نيز نبايد صفحه مانيتور در برابر پنجره قرار گيرد.
8. سطح صفحه كليد، تقريباً هم ارتفاع با دسته صندلي و آرنج باشد و مچ ها به طور عادي روي صفحه كليد ها قرار گيرد، به طوري كه هنگام كار، ساعدها تقريباً موازي با افق قرار گرفته و زاويه بين مچ دست و ساعد، 5 تا 13 درجه باشد. موقعيت mouse در همان ارتفاع و فاصله نسبت به صفحه كليد است .
9. روشنايي محل كار بايد مخلوطي از نورسفيد و زرد بوده (ترجيحاً از لامپ مهتابي استفاده شود) و شدت آن درحدود 333 لوكس باشد.
10. براي به حداقل رساندن فشار بر روي گردن و كمر هنگام تايپ يك نوشته يا نامه ، استفاده از نگهدارنده هاي كاغذ براي قرار دادن نامه روي آن لازم است.
.11 براي اتاق كار، دماي 23-19 درجه سانتي گراد و رطوبت حدود 50 درصد مناسب است.
12. بهتر است با باز كردن درب و پنجره ها و يا تعبيه دستگاه تهويه ، هواي اتاق به طور مرتب تعويض شود.

## Slide 37: نكته مهم :
با توجه به تماس مداوم دست افراد با صفحه كليد كامپيوترها در بخش هاي مختلف بانک، اين صفحه كليدها به عنوان منبع مهمي از انتقا ل ميکرب به دست افراد به حساب مي آيند. انواع ميكروارگانيسم ها به علت عدم توجه كافي به اصول بهداشت دست توسط كاربران رايانه ها و همچنين عدم رعايت اصول گندزدايي بر روي صفحه كليد رايانه ها در بانک ها گزارش شده است .لذا رعايت موارد ذيل جهت پيشگيري از موارد مذكور توصيه مي شود:
1.عدم مصرف موادغذايي هنگام كار با رايانه
2.ضدعفوني كردن صفحه كليدها بامحلول گندزداي مناسب
3.استفاده از كاور هاي پلاستيكي جهت پوشش صفحه كليدها
4. شستشوي دست پس ازهر بار استفاده ازصفحه كليد

## Slide 38
شناسایی خطر: فرآیند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعیین مشخصات آن.
ارزیابی ریسک: فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات، با توجه به کفایت هرگونه کنترل های موجود و تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول است یا خیر؟

## Slide 39: جایگاه و هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک:
در متن استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی بر انجام شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تاکید شده است و به عنوان قلب سیستم یاد شده است.
روش اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک باید موارد ذیل را مد نظر قرار داد:
1- فعالیت های روتین و غیر روتین
2- فعالیت های کلیه افرادی که به محیط کار دسترسی دارند.
3- رفتار و قابلیت های افراد و سایر عوامل
4- خطرات شناسایی شده که منشا بیرون از محیط کار دارند و می توانند اثر زیان آوری بر بهداشت و ایمنی افراد تحت کنترل سازمان بگذارند.
5- خطرات ایجاد شده در مجاورت محیط کار به وسیله فعالیت های مرتبط با کار تحت کنترل سازمان (جنبه های زیست محیطی)
6- زیرساخت، تجهیزات و مواد موجود در محیط کار
7- تغییرات در سازمان

## Slide 40: مراحل انجام ارزیابی ریسک:
ارزیابی ریسک 5 مرحله دارد:
1- شناسایی خطرات
2- تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است صدمه ببیند. (تعیین میزان وخامت و احتمال وقوع)
3- بررسی و تعیین ریسک های موجود
4- تعیین اقدامات کنترلی و اجرای اقدامات پیشگیرانه یا اصلاحی، ثبت یافته ها و نتایج
5- بازبینی ارزیابی صورت گرفته در صورت لزوم و روزآمد کردن ان.

## Slide 41: موفق باشيد